| 文件号 | CEPREI-PVL-116-2018 |
| --- | --- |
| 版本号/修改状态 | 1.0/0 |

衣物干燥机和毛巾架

安全与电磁兼容认证规则

2019年 1 月4日发布                        2019年 1 月4日实施

广州赛宝认证中心服务有限公司

批　准　页

编制：黄伟明        日期：2018-12-7

审核：胡雄锋       日期：2019-1-2

批准：赵国祥       日期：2019-1-4

目    录

0前言	4

1 适用范围	4

2 认证依据标准	4

4.单元划分	4

6 认证的实施	5

7 获证后监督	5

# 0前言

本规则与CEPREI-PVL-100-2016《家用和类似用途电器安全与电磁兼容认证通则》结合使用。本规则中省略的部分章节，表示CEPREI-PVL-100-2016中的相应规定适用于本认证规则；本规则中写明“代替”的部分， 则以本规则的条文为准；CEPREI-PVL-100-2016规定“在具体认证规则中规定” 的章节，本规则中直接规定； 本规则中写明“增加”的部分，表示除要符合 CEPREI-PVL-100-2016相应条文外，还必须符合本规则所增加的条文；本规则中写明“修改”的部分，CEPREI-PVL-100-2016相应条文做适应性调整。

# 1 适用范围

增加：本规则适用于额定电压不超过250Ｖ的衣物干燥机以及毛巾架的赛宝安全与电磁兼容认证，可选做安全认证或电磁兼容认证或安全+电磁兼容认证。

# 2 认证依据标准

2.1 安全标准:

GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》

GB 4706.60-2008《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求》

# 4.单元划分

该条用下述内容代替：产品种类（衣物干燥机、毛巾架等）、电气安全结构类型（防触电保护结构类型、防水结构类型、外导线连接类型）、控制方式（机械控制式、电子控制式）、安装方式（便携式、驻立式、固定式等）、电热元件类型（金属铠装电热元件、电热膜或类似膜状电热元件、裸露电热元件、PTC或类似电热元件等）、通风方式（自然通风和强制通风）、额定功率范围（P≤1000W、1000W<P<2000W、2000W≤P）相同的可划分为同一单元。

# 6 认证的实施

## 6.1 型式试验

### 6.1.2 型式试验样品要求

同一单元中主检型号 2 台，覆盖型号各 1 台。

# 7 获证后监督

7.3 监督抽样检测（必要时）

7.3.2 抽样数量

抽样数量为每个产品种类 1台。