| 文件号 | CEPREI-PVL-117-2018 |
| --- | --- |
| 版本号/修改状态 | 1.0/0 |

口腔卫生器具

安全与电磁兼容认证规则

2019年 1 月 4 日发布                        2019年 1 月4 日实施

广州赛宝认证中心服务有限公司

批　准　页

编制：黄伟明        日期：2018-12-7

审核：胡雄锋        日期：2019-1-2

批准：赵国祥        日期：2019-1-4

目    录

0前言	4

1 适用范围	4

2 认证依据标准	4

4.单元划分	5

6 认证的实施	5

7 获证后监督	5

# 0前言

本规则与CEPREI-PVL-100-2016《家用和类似用途电器安全与电磁兼容认证通则》结合使用。本规则中省略的部分章节，表示CEPREI-PVL-100-2016中的相应规定适用于本认证规则；本规则中写明“代替”的部分， 则以本规则的条文为准；CEPREI-PVL-100-2016规定“在具体认证规则中规定” 的章节，本规则中直接规定； 本规则中写明“增加”的部分，表示除要符合 CEPREI-PVL-100-2016相应条文外，还必须符合本规则所增加的条文；本规则中写明“修改”的部分，CEPREI-PVL-100-2016相应条文做适应性调整。

# 1 适用范围

增加：本规则适用于单相器具额定电压不超过250Ｖ的电动口腔卫生器具的赛宝安全与电磁兼容认证，可选做安全认证或电磁兼容认证或安全+电磁兼容认证。

# 2 认证依据标准

2.1 安全标准:

GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》

GB4706.59-2008 《家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求》

# 4.单元划分

该条增加下述内容：产品种类（牙刷、口腔注洗器等）、电源种类（直流、交流）、额定电压、控制方式（机械控制方式、电子线路控制方式）、额定输入功率均相同，可划分为同一申请单元。

# 6 认证的实施

6.4.2 工厂质量保证能力检查

修改：《家用和类似用途电器产品认证工厂质量控制例行检测要求》（附件3） 试验项目中删去“接地电阻”。

# 7 获证后监督

7.2监督检查的内容

修改：《家用和类似用途电器产品认证工厂质量控制例行检测要求》（附件3） 试验项目中删去“接地电阻”。

7.3 监督抽样检测（必要时）

7.3.2抽样数量

抽样数量为每一种类产品抽取1台样品。

7.3.3抽样检测要求

修改：抽样检测要求（附件4）中删去第20章 稳定性和机械危险、第27章接地措施。